## Slide 1
第一次迭代评审
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C
Team201
李贞子 张璐 李天宇 张佳琳 王润泽

## Slide 2
团队开发进展
01
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C

## Slide 3
功能1 自由避障
项目功能完成度 | 100%
已完成功能 | 自由避障行走
异常处理 | 暂未实现
UI完成度 | 100%
已完成 | 可以完全实现对应机器人功能 实现美化

## Slide 4
功能用例

## Slide 5
设计说明
node_avoid:
subscriber: 接受雷达消息，计算障碍物位置信息；计算可通行方向
pubisher: 发布线速度和角速度，使机器人按照该速度行走
node_vel:
subscriber: 订阅node_avoid速度信息，回调函数串口通信控制底层部
件完成运动
node_rplidar:
publisher: 发布雷达信息

## Slide 6
功能2 导航
项目功能完成度 | 70%
已完成功能 | 静态避障导航
未完成功能 | 动态避障导航 结束并退出功能
异常处理 | 暂未实现
UI完成度 | 70%
已完成 | 可以完全实现对应机器人功能
未完成 | 界面美化 添加第二次迭代对应UI

## Slide 7
功能用例
未建图

## Slide 8
设计说明
1.构建建图。
点击【构建地图】按钮利用手柄构建地图，建完图之后点击【保存地图】按钮对地图进行保存。
2.新建航点。
点击【设定航点】按钮，在Rviz界面里利用Add Waypoint设定航点，点击【保存航点】按钮进行保存。
3.导航。
点击【开始导航】按钮，进入导航Rviz界面。
在航点的下拉菜单中选择航点，点击【GO!】按钮，到达航点位置。

## Slide 9
成员分工
02
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C

## Slide 10
功能1 自由避障

## Slide 11
功能2 导航

## Slide 12
测试要点
03
e7d195523061f1c021b92b3d25e54ab5e788c0576048880950C3AFFA1066A7153250F1349197BA8C5246BA9D557EC0274B8DA272D2431748978789E76D2CD7D1F11E7447C1D163F5D9CA1CD35DC7B6F0026C6BB43698AE8A1A50A3B34DA472CDA8898A116D2621F720577CEB1EC5AE786B3A577EC3E762EF9351D5FE95BB5FD00056FCA016A5904C

## Slide 13
功能1 自由避障
雷达
1. view_rplidar.launch
2. 测试雷达广播消息中的ranges[]数组、
最小角度和最大角度以及角度分辨率
避障
1. 测试check_obstacles()函数是否能检测到目标前方一定距离内 的障碍物
2. 测试find_path(laser,int angle)函数能否返回一个可行的方向

## Slide 14
功能2 导航
地图构建和设定航点
1.测试指令“roslaunch wpb_home_tutorials hector_mapping.launch” 能否实现建图；测试指令“rosrun map_server map_saver –f map” 能否保存建好的地图以及将会保存的位置。
2.测试指令“roslaunch waterplus_map_tools add_waypoint.launch” 能否打开添加航点界面以及如何添加航点；测试指令“rosrun waterplus_map_tools wp_saver”能否保存以选定的航点。

## Slide 15
功能2 导航
导航程序编写（CPP文件）
使用例程进行修改以达到目的，具体测试内容有以下部分：
测试更改后的例程能否按照设计正确读写交互文件。
测试能否根据输入数字选择正确的航点进行导航并到达。

## Slide 16
UI用户界面
用户输入的速度和时间
1.测试能否限制用户只能进行合法输入。
2.测试用户输入的文本能否写入config.txt文件中，供主程序读取。
将输出重定向到命令行
测试os.system()函数是否能达到效果。
前后端交互文件是否能正确写入（读）